## Slide 1: Wifi a bezpečnost
IEEE 802.11i

## Slide 2: Zabezpečení síťové komunikace
Zabezpečení je postaveno na:
Autentizaci
Šifrování
Kontrole integrity dat

## Slide 3: WEP – Wired Equivalent Privacy
Autentizace
  jednostranná autentizace – uživatel nemá jistotu, že se připojuje k autorizovanému přístupovému bodu
  klíč podporuje jen autentizaci zařízení, nikoli uživatele – krádež zařízení znamená krádež klíče (po zlomení klíče je třeba klíče překonfigurovat na všech zařízeních)
  autentizace sdíleným klíčem – možnost odchycení a zlomení klíče (výzva – odpověď mezi klientem a AP se posílají v otevřené formě); nulová autentizace je paradoxně z hlediska bezpečnosti u WEP lepší variantou
Šifrování
  linkové vrstvě, šifruje přenášené rámce pomocí proudové šifry RC4
  stejný klíč na všech zařízeních v téže WiFi – sdílený klíč
  statický a krátký klíč – IV (Initialization Vector) o 24 bitech se sice mění s každým paketem, ale v reálném čase se opakuje; slabý šifrovací mechanismus RC4
  40bitový klíč + 24bitový inicializační vektor = 64bitový RC4 klíč
  problém s distribucí klíčů – manuální distribuce a změny WEP klíčů v rozsáhlých sítích jsou nemožné (WEP nepodporuje automatickou změnu klíčů)
Integrita dat
  ICV (Integrity Check Value) nechrání data před útokem man-in-the-middle – nedostatečný lineární kód (CRC-32).

## Slide 4: 802.1x a metody EAP
IEEE 802.1× (Port Based Network Access Control)
Protokol 802.1× má za cíl blokovat přístup k WiFi pro neoprávněné uživatele
  vzájemnou autentizací
Úkolem 802.1× je v rámci řízení přístupu autentizace uživatelů a management klíčů
  nikoli utajení dat
Autentizaci lze provádět prostřednictvím mnoha metod
  EAP(Extensible Authentication Protocol; RFC 3478),
  EAP-TTLS (Tunneled Transport Level Security)
  PEAP (Protected EAP), s různou úrovní bezpečnosti (prostřednictvím hesel nebo digitálních certifikátů)

## Slide 5: WPA – WiFi Protected Access
3. pracovní návrh standardu IEEE 802.11i
autentizaci a management klíčů WPA používá 802.1x
pro kontrolu integrity zpráv se zavádí nový mechanismus MIC (Message-Integrity Check)
pro utajení dat nový protokol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
používá 128bitový šifrovací klíč a 48bitový inicializační vektorem
IEEE 802.11i, bezpečnostní doplněk pro všechny bezdrátové LAN

## Slide 6: WPA 2
současné době je již certifikace podle WPA2 povinná,
  všechny certifikované produkty WLAN musí nejvyšší úroveň zabezpečení podporovat.
802.11i/WPA2 charakterizuje
  vzájemná autentizace na základě 802.1x (autentizačním serverem – RADIUS ) nebo na základě PSK
  silné šifrování na bázi AES, volitelně však také RC4 pro zpětnou slučitelnost s WPA (TKIP).
  AES - Advanced Encryption Standard je symetrická bloková šifra