## Slide 1: Grafické formáty

## Slide 2: Formáty pro přenos a ukládání grafické informace
metasoubory
vektorová a rastrová data současně (wmf)
rastrové
(bitmapové)
Obraz je popsán jako matice barevných bodů.
vektorové
Obraz je popsán posloupností kreslících příkazů.
scénové
animační
multimediální

## Slide 3: Rastrové (bitmapové) formáty
obraz je matice graf. elementů, bodů, pixelů
pixel má jediný atribut barvu
zahrnují většinou komprimaci
formáty podle počtu barev
  monochromatické
  ve stupních šedi
  barevné (256 barev, TrueColor)
příklady: BMP, GIF, PCX, TIFF, JP(E)G, PNG

## Slide 4: Rastrové formáty
soubor se skládá z
hlavičky
  identifikace a verze
  informace o uloženém obrazu
    pozice, rozměry, poměr stran, počet řádků předlohy, počet pixelů na řádku
    hloubka pixelu – počet možných barev
    způsob uložení grafických dat
palety (do 256 barev)
dat
  informace o barvě pixelů (nejčastěji RGB)
  různě ukládaná

## Slide 5: Příklad rastrového formátu
format CVG
15
7
ulozeno po radcich v RGB
00 ~ 255,255,255
01 ~ 255,0,0
10 ~ 0,255,0
11 ~ 255,255,0
11111111111111111111011111111101010101000000000000000111111111...
1. řádek
2. řádek
data
paleta
hlavička

## Slide 6: Vektorové formáty
dekompozice obrazu na základní prvky (elements, entities, primitives)
jednotlivé formáty slouží různým účelům a výrazně se liší
příklady:
  DXF, DXB (výměnné formáty CAD systémů)
  HPGL (PLT) (pro výstupní zařízení)
  VRLM (3D grafika ve webových prohlížečích)
  CDR (CorelDraw), DWG (AutoCAD), 3DM (Rhinoceros), RVT (Revit)

## Slide 7: Vektorové formáty
prvky vektorových obrazů (podle jejich dimenze)
  body
  čárové objekty (úsečka, přímka, lomená čára…)
  plošné objekty (kružnice, mnohoúhelník, rovinná plocha…)
  prostorové (3D) objekty (tělesa, plochy…)
vlastnosti objektů
  geometrické (souřadnice vrcholů, rozměry…)
  vzhledové (barva, tloušťka čáry…)
  speciální (příslušnost k hladině, bloku…)

## Slide 8: Příklad vektorového formátu (DXF)
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
5
2487
8
0
10
115.0
20
0.0
30
0.0
11
255.0
21
90.0
31
0.0
0
CIRCLE
5
2488
8
0
62
1
10
115.0
20
0.0
30
0.0
40
80.0
0
ENDSEC
0 – typ entity
5 – index
8 – hladina
62 – barva
10, 20, 30 počátek (x, y, z)
11, 21, 31 – konc. bod
40 – poloměr
úsečka
hladina: 0
barva: dle hladiny
počátek: (115, 0, 0)
konec: (255, 90, 0)
kružnice
hladina: 0
barva: červená
střed: (115, 0, 0)
poloměr: 80

## Slide 9: Porovnání rastrových a vektorových formátů
omezená oblast použití
někdy horší přenositelnost
velmi rozsáhlé, zejména pro velké množství barev
problémy se změnou velikosti
+
–
vektorový popis lze snadno editovat
paměťové nároky odpovídají složitosti obrázku
při zobrazování se využívá rozlišení daného zařízení
pro předlohy z reálného světa
snadné vytváření z dat uložených v poli v paměti
pixelové hodnoty mohou být měněny hromadně
snadný přenos na rastrová výstupní zařízení (obrazovka, tiskárny)

## Slide 10: Konverze grafických dat

## Slide 11: Konverze grafických dat
= převod jednoho grafického formátu na jiný
Proč?
  program nezvládá původní formát dat
  použití vektorových dat v rastrovém programu a naopak
Jak?
  export/import v grafickém programu
  speciální programy

## Slide 12: Konverze mezi rastrovými formáty
možné problémy:
  originál má víc barev než výstupní formát
  nestejná výstupní velikost
  !!dělat na kopii souboru!!

## Slide 13: Konverze mezi vektorovými formáty
problémy:
  nestejně velká množina základních prvků
  nestejná interpretace vzdálenosti a vztažných bodů
kružnice
úsečka
bézierova křivka
kružnice
úsečka
kruhový oblouk

## Slide 14: Rasterizace
= převedení základních geometrických prvků na posloupnost grafických bodů
Proč?
  CAD a další grafické systémy jsou vektorové, obrazovka a tiskárna jsou rastrová zařízení
  potřeba uložení do rastrového souboru
Jak?
  algoritmy jsou různé
  rychlost
  přesnost
  přizpůsobení rozlišení daného zařízení

## Slide 15: Příklad rasterizace úsečky
procedure usecka(x1,y1,x2,y2,barva:integer);
var x:integer; y,k:real;
begin
k:=(y2-y1)/(x2-x1);
x:=x1;
repeat
y=k*x;
kreslibod(x,round(y),barva);
x:=x+1
until x>x2
end
Notes: odvození bude lepší psát na tabuli
reálný algoritmus by rozlišoval 8 případů podle toho, ke které ose je úsečka přikloněna (podle úhlu)
v praxi se používají rychlejší celočíselné algoritmy.